## Slide 1: Na přání
Témata na přání, časté dotazy

## Slide 2: Kačena I.
Jak udělat (kačenu) výškovou kótu tak, aby odečítala výšku z výkresu? Nijak.
Blok (multiodkaz) + staniční kóta
  kresbu jako poznámkový blok
  text jako staniční kótu
Blok s atributem + odměřit výšku a přepsat
  poznámkový blok včetně atributu (± 0,000)
  výšku odečíst z výkresu (souř. bodu, z kalkulačky) a zkopírovat do vlastností bloku

## Slide 3: Kačena II.
Jak udělat (kačenu) výškovou kótu tak, aby odečítala výšku z výkresu? Nijak.
Multiodkaz + pole v jeho textu
  struktura s úhlem 1. čáry 90
  zarovnání textu na podtržení spodního řádku
  při vkládání dát do textu multiodkazu pole
    objekt bod (úsečka) – spojit s kresbou
    z vlastností vypsat umístění (koncový bod) – souř. y
Po nakopírování kačeny na další místa je třeba předefinovat pole.
Při změně zdrojového objektu pro pole je třeba aktualizovat pole. (Systémová proměnná fieldeval ovlivňuje možnost aktualizace. 0 – bez aktualizace, 16 – aktualizace při regeneraci výkresu)

## Slide 4: Kačena III.
Jak udělat (kačenu) výškovou kótu tak, aby odečítala výšku z výkresu? Poloautomatika.
Poznámkový blok s atributem
  do hodnoty atributu dát pole
    objekt úsečka – spojit s kresbou
    z vlastností vypsat počáteční/konc. bod – souř. y
  při vkládání se nabízí správná hodnota
  po nakopírování je třeba aktualizovat pole
!!Je třeba mít správně umístěný výkres vůči globálnímu souřadnému systému!!

## Slide 5: Graf funkce
Lze vykreslit funkční graf, když mám předpis funkce. Ne.
Potřebuji předem funkční hodnoty.
    Spočítám v Excelu  export do textového souboru  upravit na x,y.
    V AutoCADu příkaz (křivka, spline) a Ctrl+C, Ctrl+V vložit souřadnice.
Soubor se souřadnicemi může být i výsledkem výpočetního programu.