## Slide 1: Usnadnění kreslení
Co může být všechno v šabloně?

## Slide 2: Šablona
Šablona je výkres bez obsahu (.dwt).
Nový výkres založený na šabloně z ní přebírá:
  nastavení jednotek
  hladiny
  kótovací styly
  styly pro text
  tabulku vykreslovacích stylů
  nastavení kreslicích pomůcek kroku, rastru a orto režimu
  typy čar
  meze
  listy „Rozvržení“
  nastavené výřezy s pohledy a měřítky
  rámečky, razítka, bloky, loga a kresby, které jsou v šabloně
Notes: Ukázat vytvoření šablony třeba s hladinami, ukázat cestu k souborům v možnostech.

## Slide 3: Šablona – použití
Při zakládání nového výkresu vybrat správnou.
Soubor s nastaveními uložit jako šablonu.

## Slide 4: Nastavení jednotek
Příkaz JEDNOTKY (Nabídka aplikace / Kreslící pomůcky)
délky
  typ
  přesnost
úhly
  stupně, grady, radiány
  směr měření
  přesnost
  umístění směru nuly
jednotky pro vkládané objekty (bloky, externí reference)
Pozn.: AutoCAD nemá jednotky výkresu.

## Slide 5: Jednotky a vkládané objekty
Jednotky jsou na dvou místech
  v možnostech AutoCADu (součást profilu)
  příkaz JEDNOTKY (pro jeden výkres)
výkres
vkládaný objekt (reference, blok)
AutoCAD (možnosti)
zdrojové jednotky mm
cílové jednotky mm
bez jednotek
bez jednotek
m
mm
jednotky měřítka pro vložení
jednotky měřítka pro vložení
jen když je vkládaný objekt
bez jednotek
Notes: Nastavení z možností AutoCADu se projeví jen v situaci, kdy je výkres nebo vkládaný objekt bez jednotek.

## Slide 6: Hladiny, vlastnosti
vlastnosti objektů (obecné, geometrické)
hladiny (vrstvy) – práce s hladinami, hladinové vlastnosti

## Slide 7: Geometrické vlastnosti
Různé podle typu objektu (úsečka, kružnice, text...)
  poloha
    úsečka – souřadnice konců
    kružnice – střed
    text – vkládací bod
  rozměrové (a další) vlastnosti
    kružnice – poloměr, průměr, obvod, plocha…
    text – velikost, způsob zarovnání...
Lze je použít pro změnu objektů !! panel VLASTNOSTI mít stále na ploše!!

## Slide 8: Obecné vlastnosti
Pro všechny objekty
  barva
  příslušnost k hladině
  typ a měřítko čáry
  tloušťka čáry
  (styl vykreslování)
Nastavení obecných vlastností
  individuálně
  podle hladiny (barva, typ a tloušťka čáry)
  (podle bloku)
Lze podle nich vybírat, lze je hromadně měnit.
Notes: ukázat přiřazení barvy podle hladiny a přímo.
ukázat výběr podle barvy, typu čáry.

## Slide 9: Hladiny
hladiny = vrstvy
  jedna aktuální
obecné vlastnosti
  barva
  typ čáry (!!ne měřítko)
  tloušťka čáry
  styl vykreslování
  průhlednost
„hladinové“ vlastnosti
  nevidím/vidím (off/on)
  zmrazená/rozmrazená (v modelu, ve výřezu)
  zamčená/odemčená
  tisknutelná/netisknutelná

## Slide 10: Vlastní čáry a šrafy

## Slide 11: Vlastní čáry
Proč? Mám kontrolu nad vzhledem čar na papíru, nemusím složitě řešit měřítka pro jednotlivé čáry.
popis čar uložen v textovém souboru *.lin (základní soubor acadiso.lin)
možnosti vzhledu (typ čáry):
  čáry složené z čárek a teček
  navíc text
  čáry obsahující libovolné tvary
měřítko čar
  globální (pro celý výkres)
  individuální (pro jednotlivý objekt)
  navzájem se násobí

## Slide 12: Čáry složené z čárek a teček
název, popis vzoru
A, čárka, mezera, tečka …(rozměrový popis vzorku)
  kladná hodnota – délka čárečky
  záporná hodnota – délka mezery
  nula – tečka
  za sebe nesmí přijít dvě stejné hodnoty
TROJITA, tři různé délky
A,15,-5,10,-5,5,-5
CTYRTECKY, --- . . . . --- . . . . ---
A,3,-1,0,-0.5,0,-2, 0,-0.5,0,-1

## Slide 13: Čáry obsahující text
A, čárka, mezera, ["text", styl, S=, R=, X=, Y=], mezera
  text – požadovaný text (v apostrofech)
  styl – styl písma (definovaný ve Formát/Písmo)
  S – měřítko velikosti textu (Je-li ve stylu 0, pak přímo výška.)
  X – posun ve směru čáry
  Y – posun napříč čárou
  R – otočení textu
PLYNOVA, --- PLYN --- PLYN ---
A,10,-5.2,["PLYN",STANDARD, S=2.5,R=0,X=-5,Y=-1.25],-7.6
PLYN
mezera
mezera
X
Y
Notes: obrázek na tabuli
text se začne vkládat od místa uvedení, je potřeba upravit okolní mezery, aby se tam vešel a případně ho posunout.

## Slide 14: Čáry obsahující tvary
Postup:
  nakreslit obrázek tvaru (znát jeho rozměry)
  Vytvořit tvar příkazem MKSHAPE (m. Express)
    !!MKSHAPE je v menu Express, které nemusí být instalováno!! – příkaz expresstools (nebo načticui – acetmain.cuix)
    v akt. adresáři nebo na cestě k podpůrným souborům
  Doplníme popis čáry o část [jméno tvaru, soubor.shx, X= , Y= , S= , R= ]
Notes: !!MKSHAPE je v menu Express, které nemusí být instalováno!! – příkaz expresstools (nebo načticui)
Čára může obsahovat několik různých tvarů, pro každý je jedna vkládací závorka.
Čára může obsahovat současně texty a tvary.
Popis čáry nesmí začínat mezerou ani popisem tvaru.
popis čáry musí obsahovat alespoň dva segmenty.
Pokud má čára obsahovat pouze tvar, musí na něj být mezera. Neexistenci počátečního čárkového kousku můžeme nahradit tečkou.
Není-li délka násobkem délky tvaru, nebude na koncích dokreslena (nejde udělat část tvaru).
příklad!!

## Slide 15: Čára s tvarem
MKSHAPE
jméno souboru – tvary.shp (udělá i tvary.shx)
jméno tvaru – sipka (dvojsipka)
rozlišení – 300
vkládací bod
vybrat nakreslené čáry
popis čar (do souboru el_cary.lin)
*elektro1,cara s jednoduchou sipkou
A,20,-15,[sipka,tvary.shx,x=-15,y=0,s=1,r=0],20
*elektro2,cara s dvojitou sipkou
A,20,-15,[dvojsipka,tvary.shx,x=-15,y=0,s=1,r=0],20
20
15
20
v AutoCADu nakreslím 1:1

## Slide 16: Vlastní šrafy
popis šraf uložen v textovém souboru .pat
  můžeme doplňovat acad.pat
nebo
  vytvořit vlastní (custom) šrafy
    soubor obsahuje jen jednu šrafu stejného jména jako soubor
    musí být ve složce uvedené v cestách k podpůrným souborům nebo v aktuální složce
  šrafy se popisují po jednotlivých čarách
  mohou se skládat pouze z čárek, teček a mezer

## Slide 17: Popis čar ve šrafě
*jméno vzorku [, popis vzorku]
úhel, x-počátek, y-počátek, dx, dy [, popis vzoru]
úhel — úhel čáry
x-počátek, y-počátek –bod, ze kterého se čáry začnou vytvářet
dx – posun další čáry od předchozí ve směru vytváření čáry
dy – vzdálenost jednotlivých čar od sebe !!musí být nenulová!!
popis vzoru – čárky, tečky, mezery (je nepovinný)

## Slide 18: Příklad vlastní šrafy
0,0
1
2
1
2
x
y
troj, trojúhelníčky strany 1
0, 0, 0, 0, 2, 1, -1
90, 0, 0, 0, 2, 1, -1
135, 1, 0, 1.414213562, 1.414213562, 1.414213562, -1.414213562
135°

## Slide 19: Poznámky, měřítko, tisky
Co reaguje na měřítko
Poznámkový × nepoznámkový přístup ke kreslení
Tisk z modelu a rozvržení

## Slide 20: Poznámkové objekty
Co reaguje na měřítko poznámky?
Texty a popisy
  řádkový a odstavcový text – styl písma
  kóty (text, rozměry prvků) – styl kóty
  multiodkazy – styl multiodkazu
poznámkové bloky – podle definice bloku
šrafy – s vlastností „Poznámky“
nespojité čáry – MSLTSCALE = 1 !!čáry nemají vlastnost „Poznámky“

## Slide 21: Dva přístupy ke kreslení
Poznámkový
kreslím v modelu
tisknu z rozvržení
  velikosti ve stylech zadávám jako na papíru
  velikost popisů v modelu upravuji měřítkem poznámky
mohu tisknout ve více měřítkách na jeden papír
razítko a celkové popisy výkresu jsou v rozvržení
Nepoznámkový
kreslím v modelu
tisknu z modelu
  velikosti ve stylech popisů zadávám podle předpokládaného měřítka
  velikosti popisů jsou poměrné vůči velikosti objektů
tisknu jen v jednom měřítku
razítko a celkové popisy výkresu jsou v modelu

## Slide 22: Co musím udělat, aby to fungovalo?
Nastavit (zkontrolovat) MSLTSCALE = 1.
Nastavit měřítko poznámky podle toho, co vidím na monitoru (jak velké objekty kreslím).
Připravit poznámkové styly textů, kót a multiodkazů.
Správně vybrat typy čar
  délky čáreček (typ čáry)
  globální měřítko (cca 1)
  zapnout „použít měřítko výkresového prostoru“
Tisknout z rozvržení a výřezům dát správná měřítka.

## Slide 23: Shrnutí – co jednou udělat
Výkres, ve kterém připravím:
jednotky (pro délky i úhly)
hladiny
MSLTSCALE=1, zatáhnu často potřebné typy čar, nastavím globální měřítko cca 1
připravím poznámkové a nepoznámkové styly textů
připravím poznámkové styly kót pro typické situace (vnější, vnitřní, staničení...)
připravím typické styly multiodkazů
(často používané bloky – lépe v samostatném souboru)
rozvržení pro typické formáty včetně výřezů s měřítky a rámečky (razítka)
Tento výkres uložit jako šablonu (.dwt)